| 采购项目名称 | 四川农业大学2017都江堰校区校舍维修改造（一）采购项目 | 采购项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 行政区划 | 四川省 |
| 公告类型 | 竞争性谈判公告 | 公告发布时间 | 2017年4 月27 日 |
| 采 购 人 | 四川农业大学 | 更正公告 |  |
| 采购代理结构名称 | 四川中意招标有限公司 | 项目包个数 | 2 |
| 各包描述 | 本项目资金来源为财政资金，为了保证对成交供应商的合理支付以及保证本采购项目工程质量，特对供应商报价作出以下特别要求：谈判供应商的报价不能超过每包控制价：第一包：100万（包括暂列金：5万）；第二包：80万（包括暂列金：4万），否则将被视为无效投标。 |
| 供应商参加谈判应当具备的资格条件和应当提供的相关证明材料 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； 6、法律、行政法规规定的其它条件； 7、第一包投标人资质要求：投标人须具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，且须具有1个及以上不少于本项目同等规模的类似工程业绩 （2014年以来，房屋建筑施工）。 第二包投标人资质要求：投标人须具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，且须具有1个及以上不少于本项目同等规模的类似工程业绩（2014年以来，房屋建筑施工）。 8、省外企业需具备《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》； 9、本次项目不接受联合体投标。 10、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的。 |
| 谈判文件发售方式 | 投标人购买招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明（加盖公司鲜章）；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明（加盖公司鲜章）；介绍信内容应清晰备注购买的项目名称、项目编号、购买单位联系方式（包括联系人姓名、手机号、传真号、电子邮箱），因以上信息购买人填写不完整或错误而造成的所有后果由购买人自行承担。 |
| 谈判文件发售、供应商报名起止时间 | 2017年 4月28日至2017年5月 5 日09：00时至16：30时（节假日除外），逾期不售。 |
| 谈判文件售价 | 人民币 300元/份(售后不退，投标资格不能转让)。 |
| 谈判文件发售、供应商报名地点 | 成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋2-1-611-615号四川中意招标有限公司 |
| 供应商报名方式 | 投标人购买招标文件时应出示身份证明、单位介绍信或授权委托书（加盖投标人鲜章），介绍信内容应清晰备注购买的项目名称、项目编号、购买单位联系方式（包括联系人姓名、手机号、传真号、电子邮箱），因以上信息购买人填写不完整或错误而造成的所有后果由购买人自行承担。 |
| 供应商递交响应文件、接收资格审查、参加谈判时间 | 2017年5月10日10 ：00 |
| 供应商递交响应文件、接收资格审查、参加谈判地点 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋2-1-611-615号四川中意招标有限公司会议室 |
| 供应商交纳谈判保证金的金额和缴纳方式 | 金 额：第一包:人民币10000元整;第二包：人民币8000元整。 交款方式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账形式等非现金形式提交。必须注明项目编号，以便登记、查询。 |
| 采购人地址和联系方式 | 地 址：成都市温江区惠民路211号; 联系人：郭老师; 电 话：028-86290927 |
| 代理机构地址和联系方式 | 地址：四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋2-1-611-615号，联系电话：028-87050033，传真：028-87050233，电子邮箱：s.c.zyzb@163.com |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人：宋女士，联系电话：028-87050033转2013，标书售卖问询电话：028-87050033-0； |
| 备注 | 1、本采购公告的公告期限为3个工作日； |

附件：

| 包号 | 项目内容 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 都江堰校区校舍维修改造 | 一个 |
| 2 | 都江堰校区校舍维修改造 | 一个 |

# 第一包

| 四川农业大学都江堰校区生宿舍及其他校舍维修改造项目报价清单第一包 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述（技术要求和施工内容） | 单位 | 工程量 | 完全单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  |  | 一、毕业生寝室维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙砖拆除 | 1.材质、厚度：综合考虑 2.范围：卫生间墙面瓷砖、阳台内墙瓷砖距原有地面600mm范围内进行拆除（即两匹墙砖高），包括面层、基层等。 3.位置及部位：施工时由招标人现场指定。 4.建渣处理：建渣清运至校外，运距、场内运转及弃渣堆场费用由投标人结合实际情况综合考虑报价，建渣弃运要满足《成都市建筑垃圾管理规定》和都江堰市相关规定。 5.其他要求：工完场清，施工过程中不能影响其他部分，如有损坏、管道堵塞、污渍自行承担费用并恢复。 | ㎡ | 80 |  |  |  |
| 2 | 地砖拆除 | 1.材质、厚度：综合考虑 2.范围：卫生间、阳台地砖拆除，包括面层、基层、蹲便器、面盆、洗面台等，进行拆除，包括面层、基层等。 3.位置及部位：施工时由招标人现场指定 4.建渣处理：建渣清运至校外，运距、场内运转及弃渣堆场费用由投标人结合实际情况综合考虑报价，建渣弃运要满足《成都市建筑垃圾管理规定》和都江堰市相关规定。 5.其他：完工后进行卫生清理，施工过程中不能影响其他部分，如有损坏、管道堵塞、污渍自行承担费用并恢复。 | ㎡ | 60 |  |  |  |
| 3 | 铺贴卷材防水 | 1.品种：聚乙烯丙（涤）纶防水卷材 2.厚度、容重、层数：1.2mm厚形聚乙烯丙纶防水卷材，400g/平方米，一层。 3.防水部位：卫生间及阳台，施工时由招标人现场指定。 4.防水做法：规范施工规范、验收标准及招标人要求。 5.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | ㎡ | 300 |  |  |  |
| 4 | 安装蹲便器 | 材质：节水型高温陶瓷蹲便器（含铜芯压力可调式延时阀 DN25）及大便器套件、所有零配件（不带配套沉水弯），不锈钢阀体，黄铜阀芯。 2.参数：陶瓷吸水率低于0.2％,任何部位的坯体厚度不小于6mm；同时满足GB 6952-2005《卫生陶瓷》要求。 3.规格：由投标人现场勘查，按现有规格大小进行采购安装。 样式、位置、部位：施工时由招标人现场指定。 材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 满足国家现行施工规范和验收标准以、行业标准及招标人的要求。 | 套 | 15 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢水盆 及下水管件 | 1.材质要求：不锈钢水盆及下水(570mm*420mm*200mm)带静音（包含配套的不锈钢铜芯冷水龙头、不锈钢铜芯角阀及所需全部配件），304#材质不锈钢丝光表面，板材厚度1.0mm，采用一体整体拉伸式，并经高温退火处理，自带去水装置，其余满足QB/T XXX-2008《家用不锈钢水槽》要求。 2.位置、部位、样式：施工时由招标人现场指定。 3.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 4.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准、招标人的要求 。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 砌筑砖支墩 | 1.支墩厚度、高度：120mm厚，高度由投标人现场确定。 2.砌块品种、规格：烧结页岩砖，综合考虑。 3.砂浆强度等级、配合比：1:2M7.5干混砌筑砂浆 4.部位及位置：阳台洗衣台，施工时由招标人现场指定。 5.砌筑支墩需要局部拆除的地板、地砖等费用、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 6.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准主、招标人的要求。 | ㎡ | 8 |  |  |  |
| 7 | 预制洗衣台板 | 1.类型：预制C25钢筋砼洗衣台板。 2.混凝土强度等级、构件尺寸： C25商品混凝土，2000*600*60，含开孔，开孔尺寸根据钢水盆尺寸， 由招标人现场确定。 3.钢筋种类规格及间距：HPB300φ8双向 @100 4.部位及位置：阳台洗衣台，施工时由招标人现场指定。 5.台板的制作、运输损耗、施工损耗及安装费用均由投标人综合考虑在报价内。 6.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | 张 | 8 |  |  |  |
| 8 | 墙砖粘贴 | 1.墙体类型：综合考虑。 2.规格及材质要求：200*300（厚度不小于5），材料满足《陶瓷砖试验方法 GB/T 3810-2006》要求。 3.颜色：施工时由招标人确定。 3.做法：详西南04J515-9-Q06 4.缝宽、嵌缝材料种类：密缝，白水泥浆擦缝 5.部位及位置：卫生间墙面、阳台墙面、阳台洗衣台粘贴瓷砖，施工时由招标人现场指定。 6.材料的运输损耗和施工损耗及脚手架搭拆均由投标人综合考虑在报价内。 7.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | m2 | 80 |  |  |  |
| 9 | 地砖粘贴 | 1.规格：防滑地砖300*300（厚度不小于5），材料满足《陶瓷砖试验方法 GB/T 3810-2006》要求。 2.颜色：施工时由招标人现场确定。 2.做法：详西南04J515-9-Q06。 3.缝宽、嵌缝材料种类：密缝，白水泥浆擦缝。 4.部位及位置：卫生间、阳台，施工时由招标人现场指定。 5.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 6.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | m2 | 60 |  |  |  |
| 10 | 卫生间门拆除维修及新装刷漆 | 1.工作内容： 1）卫生间木门拆除、维修、安装、刷漆，洞口尺寸70cm*206cm，为下百叶式门扇。 2）更换损坏木门门框、下档、百叶、面板，并将更换部分找补腻子膏并刷两遍调和漆，整个门及门盒找补腻子膏并刷两遍调和漆。 2.部位及位置：施工时由招标人现场指定。 3.材料的运输损耗和施工损耗及脚手架搭拆均由投标人综合考虑在报价内。 4.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | 扇 | 46 |  |  |  |
| 11 | 卫生间更换百叶窗 | 1.工作内容： 1）卫生间窗户拆除，洞口尺寸为600mm*700mm，拆除原安装的塑钢百叶窗或铝合金窗。 2）更换卫生间塑钢百叶窗扇（含五金件），60型材、按原洞口尺寸进行更换。 2.部位及位置：施工时由招标人现场指定。 3.材料的运输损耗和施工损耗及脚手架搭拆均由投标人综合考虑在报价内。 4.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 12 | 更换零星地砖 | 1.规格：瓷砖600mm*600mm。 2.材质要求：材料满足《陶瓷砖试验方法 GB/T 3810-2006》要求。 3.颜色：与原地砖颜色相同。 3.工作内容：拆除磨花、破损的地砖及基层，清理基层，用13厚1:2水泥砂浆打底，4厚纯水泥浆粘贴层（425号水泥中掺20%白乳胶），白水泥浆擦缝，草酸清洗。 4.位置和部分:施工时由招标人现在指定； 5.其他要求：瓷砖切割（含损耗）、开孔、草酸清洗、清洁等由投标人综合考虑在报价内；工完场清，施工过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复。 6.建渣外运：拆除及建渣清运至校外，运距及弃场由投标人自行考虑，综合在报价中，弃土要满足《成都市建筑垃圾管理规定》和都江堰市相关规定。 7.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | 块 | 150 |  |  |  |
| 13 | 学生公寓乳胶漆翻新 | 1.清补和粉刷：墙面的污染部分和损坏部分作清补处理，再将整个房间和楼道、楼梯墙面、顶面等用腻子找补一遍并打磨，再用乳胶漆刷底漆一面，面漆两遍，保证墙面平滑、颜色均匀。 2.施工位置和部位：房间内和楼道、楼梯间墙面等，施工时由招标人现场确定 3.其他要求：将床恢复至原位，并采取相应措施，保证床无摇晃。 4.施工所需脚手架搭拆费用和搬运物品及移床由投标人综合考虑在报价内。 5.建渣清运：工完场清，拆除产生的建渣清运至校外，运距及弃场投标人自行考虑，综合在报价中，弃土要满足《成都市建筑垃圾管理规定》和都江堰市相关规定。 6.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | ㎡ | 33000 |  |  |  |
| 14 | 寝室门锁芯更换及互换 | 1.锁芯更换、互换，综合考虑，含拆除原防盗门锁芯、普通门锁芯，并重新安装到指定位置； 2.其他要求：旧锁芯经招标人确认不能使用的，需更换新锁具，新锁具由招标人提供，材料的运输损耗及锁具安装费用等由投标人综合考虑在报价中。 3.位置和部位：施工时由招标人现场确定； 4.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | 扇 | 323 |  |  |  |
| 15 | 钢质门更换 | 1.门洞尺寸：综合考虑 2.材质：双层钢质门，面板厚度要求不低于1mm厚、背板不低于0.8mm厚、门盒不低于1.2mm厚，颜色同原有门相一致。 2.工作内容：拆除旧门、安装新门、补门边破损部位，旧门放在招标人指定位置。 3.脚手架的搭拆费用、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 4.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 16 | 防盗门锁 | 1.购置20套锁具（锁具交招标人）用于补充。 2.防盗门厚度尺寸5.5cm;锁芯材质为铜芯。 3.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 4.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | 套 | 20 |  |  |  |
| 17 | 楼梯栏杆油漆 | 1.楼梯栏杆除锈。 2.先刷防锈漆一遍，再刷调和漆两遍（颜色由招标人确定）。 3.脚手架搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 4.部位及位置：施工时由招标人现场确定 5.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | ㎡ | 350 |  |  |  |
| 18 | 防护栏油漆 | 1.楼梯栏杆除锈。 2.先刷防锈漆一遍，再刷调和漆两遍（颜色由招标人确定）。 3.脚手架搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 4.部位及位置：施工时由招标人现场确定 5.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | ㎡ | 150 |  |  |  |
| 19 | 阳台推拉铝合金门维修 | 1.门规格：1150*2000。 2.维修内容：门框校正、原滑槽更换为不锈钢滑槽、滑轮更换，破损玻璃更换等 3.部位及位置：施工时由招标人现场指定。 4.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 5.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | 樘 | 46 |  |  |  |
| 20 | 寝室内木工维修及零星维修 | 1.维修范围：综合维修(含学习桌、书架、座椅、室内木衣柜维修及五金件更换及清理污渍和贴纸)、喷门牌号、换损坏的门副窗玻璃；室内损坏部位的维修及更换(日光灯维修及更换、镇流器更换(铜芯)、吸顶灯维修及更换、室内瓷砖更换及维修、水龙头更换(铜芯)、开关插座维修、床蚊帐支架维修、水槽及水槽下水管维修更换、大便器更换及冲水管更换、塑钢门窗维修、凉衣杆维修更换、卫生间吊顶修复、室内进水阀门更换，水表更换)，由投标人综合考虑在报价内。 2.脚手架的搭拆费用、材料的采购、运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 3.部位及位置：由招标人现场确认 4.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | 间 | 323 |  |  |  |
| 21 | 床板更换 | 1.对损坏的床板进行更换。 2.材质及厚度：采用厚度不得低于5mm的胶合板。 3.脚手架的搭拆、床板的安装、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净。 4.部位及位置：由招标人现场确认。 5.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求。 | ㎡ | 380 |  |  |  |
| 1 | 轻质隔墙拆除 | 1.材质、厚度：综合考虑。 2.拆除范围：拆除整体隔墙。 3.其他要求：施工过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复。拆除后，如有招标人需要的材料，搬运至招标人指定的位置。 4.位置及部位：施工时由招标人现场确定 5.脚手架的搭拆费用由投标人综合考虑在报价内。 5.建渣外运：拆除后建渣清运至校外，运距及弃场投标人自行考虑，综合在报价中，建渣弃运要满足《成都市建筑垃圾管理规定》和都江堰市相关规定。 | ㎡ | 550 |  |  |  |
| 2 | 砖隔墙拆除 | 1.材质、厚度：综合考虑。 2.拆除范围：原有实验室砖隔墙。 3.其他要求：工完场清，施工过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复。同时保护好隔墙内强、弱电和配电设备。 3.脚手架的搭拆费用由投标人综合考虑在报价内。 3.位置及部位：施工时由招标人现场指定。 4.建渣弃运：拆除后的建渣清运至校外，运距及弃场投标人自行考虑，综合在报价中，建渣弃运要满足《成都市建筑垃圾管理规定》和都江堰市相关规定。 | m3 | 15 |  |  |  |
| 3 | 吊顶安装 | 1.材料：综合考虑 2.颜色：同原有吊顶颜色。 3.范围：拆除隔墙后的吊顶安装。 4.安装要求：拆除隔墙后的吊顶按原有吊顶构造（含龙骨）进行安装。 5.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 6.部位及位置：施工时由招标人现场确定。 7.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 4 | 铺设强化地板 | 1.工作内容：拆除隔墙部位，铺设强化地板，包含地台、收口条、踢脚线、压条、扣条及五金件。 2.材料的运输损耗和施工损耗、安装、安装辅材、卫生清理、建渣清运及运距由投标人综合在考虑报价内。 3.部位及位置：施工时由招标人现场指定。 4.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | ㎡ | 80 |  |  |  |
| 5 | 配管PC20 | 1.名称：电线管 2.规格材质：PC-20塑料管。 3.敷设形式及部位：砖、混凝土结构暗配。 4.其他要求：含接线盒等辅材，符合施工规范和验收标准要求。 5.部位及位置：施工时由招标人现场指定。 5.脚手架的搭拆费用、材料的运输损耗和施工损耗由投标人综合考虑在报价内。 | m | 100 |  |  |  |
| 6 | 配管PC25 | 1.名称：电线管 2.规格材质：PC-25塑料管。 3.敷设形式及部位：砖、混凝土结构暗配。 4.其他要求：含接线盒等辅材，符合施工规范和验收标准要求。 5.部位及位置：施工时由招标人现场指定。 5.脚手架的搭拆费用、材料的运输损耗和施工损耗由投标人综合考虑在报价内。 | m | 80 |  |  |  |
| 7 | 配管PC32 | 1.名称：电线管 2.规格材质：PC-32塑料管。 3.敷设形式及部位：砖、混凝土结构暗配。 4.其他要求：含接线盒等辅材，符合施工规范和验收标准要求。 5.部位及位置：施工时由招标人现场指定。 5.脚手架的搭拆费用、材料的运输损耗和施工损耗由投标人综合考虑在报价内。 | m | 50 |  |  |  |
| 8 | 配线BV-2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm2，铜芯电线。 3.敷设部位：施工时由招标人现场指定。 4.满足施工规范、验收标准及使用方要求。 5.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗由投标人综合考虑在报价内。 | m | 550 |  |  |  |
| 9 | 配线BV-4mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-4mm2，铜芯电线。 3.敷设部位：施工时由招标人现场指定。 4.满足施工规范、验收标准及使用方要求。 5.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗由投标人综合考虑在报价内。 | m | 300 |  |  |  |
| 10 | 配线BV-6mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-6mm2，铜芯电线。 3.敷设部位：施工时由招标人现场指定。 4.满足施工规范、验收标准及使用方要求。 5.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗由投标人综合考虑在报价内。 | m | 200 |  |  |  |
| 11 | 配线 BV-10mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-10mm2，铜芯电线。 3.敷设部位：施工时由招标人现场指定。 4.满足施工规范、验收标准及使用方要求。 5.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗由投标人综合考虑在报价内。 | m | 100 |  |  |  |
| 12 | 安装接线盒 | 1.名称：86接线盒 2.型号、材质：塑料明装或暗装 3.部位及位置：施工时由招标人现场指定。 4.符合施工规范、验收标准及招标人使用要求。 | 个 | 50 |  |  |  |
| 13 | 安装配电箱 | 1.名称、型号：配电箱箱体壁厚不得低于1.2mm。 2.要求：大小同原有配电箱，安装在指定位置，箱体内配件为拆除原箱体内的所有配件安装在新箱体内 3.其余：符合及规范要求。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 14 | 安装空调插座 | 1.材质：铜芯、铜螺丝三相四孔插座（包含底盒） 2.安装方式、位置及部位：明装，施工时由招标人现场确定。 3.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 4.符合施工规范、验收标准和招标人要求。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 安装一般插座 | 1.五孔明插座（包含底盒） 2.位置及部位：施工时由招标人现场确定 4.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 5.其余：符合施工规范、验收标准和招标人使用要求。 | 个 | 50 |  |  |  |
| 16 | 开关调整 | 1.双联单控照明开关（包含底盒）且线路与原线路凿槽、开孔改造连接并恢复原样。 2.位置及部位：施工时由招标人现场指定。 3.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 4.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | 个 | 15 |  |  |  |
| 17 | 新作隔墙 | 1.新作轻质隔墙。主龙骨：竖龙骨采用100*50*1，间距600；横龙骨采用100*40*1，间距1500； 2.位置及部位：施工时由招标人现场确定。 3.轻质隔墙材质：轻钢龙骨，15mm优质木工板基层双面，纸面石膏面层双面，内含隔音棉。 4.轻钢龙骨主龙骨必须与楼层顶板连接。 5.脚手架的搭拆费用、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 6.包含因砌筑轻质隔墙需要局部拆除的地板、地砖等等的费用。 7.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的使用要求。 | m2 | 60 |  |  |  |
| 18 | 乳胶漆 | 1.基层类型：综合考虑 2.刮腻子要求：清理基层，修补、粘缝，砂纸打磨，满刮腻子两遍。 3.面层乳胶漆底漆一遍，面漆两遍。 4.乳胶漆各项指标满足《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T9756的要求并满足国家现行施工规范和验收标准及招标人的要求 5.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 | m2 | 550 |  |  |  |
| 19 | LED日光灯安装（600*600） | 1.拆除原天棚灯具并新安装。 3.规格、安装方式、材质、技术参数：600×600LED嵌入式格栅灯，功率3*7（8）w双端供电LED日光灯，色温6500K。 3.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内 4.位置及部位：施工时由招标人现场指定。 5.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求。 | 套 | 16 |  |  |  |
|  |  | 三、二教卫生间维修改造项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔板、墙砖、地面水磨石拆除 | 1.材质、厚度：综合考虑。 2.范围：拆除原有墙砖、混凝土垫层、水磨石、原有卫生间内砖砌隔板，包括面层、基层等。 3.位置及部位：施工时由招标人现场确定。 4.其他要求：工完场清，施工过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复。 4.建渣清运：拆除的建渣清运至校外，运距及弃场投标人自行考虑，综合在报价中，建渣弃运要满足《成都市建筑垃圾管理规定》和都江堰市相关规定 | ㎡ | 582.8 |  |  |  |
| 2 | 蹲卫沟槽及水槽拆除 | 1.材质、厚度：综合考虑。 2.范围：拆除原有卫生间砖砌沟槽、洗手台，包括面层、基层、洗面台等。施工过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复。 3.位置及部位：施工时由招标人现场确定 4.其他要求：工完场清，施工过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复。 4.建渣清运：拆除的建渣清运至校外，运距及弃场投标人自行考虑，综合在报价中，建渣弃运要满足《成都市建筑垃圾管理规定》和都江堰市相关规定 | m3 | 70 |  |  |  |
| 4 | 成品实木门安装（含门套） | 1.门类型: 成品指接实木门（含门套，锁、自闭合页等五金件）。洞口尺寸 :1000*2000。 2.工作内容：拆除旧门、安装新门、修补门边破损部位，旧门放在使用方指定位置，门要求能自闭。 3.木门安装、运输等由投标人综合考虑在报价内。 4.木门窗颜色及门锁类型由投标人综合考虑在报价内，施工时由招标人确定。 5.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 6.部位及位置：施工时由招标人现场确定。 7.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 8.所报单价为完全价（包干价，含费和税）并完成本项目的所有工作内容及包含所有配套材料且已考虑“安全文明施工费、规费、税金以及措施”等费用。 | 樘 | 10 |  |  |  |
| 5 | 管道拆除 | 1.范围：拆除原有给、排水管道。 2.建渣清运：拆除并清运建渣,拆除后的建渣清理及运距由投标单位自行考虑，综合在报价中。 3.部位及位置：由招标人现场确认。 4.脚手架的搭拆费用由投标人综合考虑在报价中。 5.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | m | 110 |  |  |  |
| 6 | 吊顶安装 | 1.名称、规格及材质要求：成品集成吊顶安装。规格600×600，壁厚不低于0.9mm原生铝（阴阳角材质同质）；轻钢烤漆龙骨90型，壁厚不低于0.9mm；吊杆采用8mm镀锌高强度丝杆，长度综合考虑。 2.吊顶颜色、吊顶高度：由投标人综合考虑在报价中，施工时由招标人确定。 3.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价中。 4.部位及位置：施工时由招标人现场确定。 5.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | ㎡ | 190 |  |  |  |
| 7 | 砖砌蹲位 | 1.砌制材料：页岩实心砖240*115*53及珍珠岩填充 2.部位及位置：厕所地面，施工时由招标人现场指定。 3.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 4.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | m3 | 25 |  |  |  |
| 8 | 蹲式大便器带低水箱安装 | 1.大便器规格：da650mm*460mm*280mm 1.工作内容：安装蹲式大便器带低水箱（不带沉水弯），包括:留堵洞眼、栽木砖、切管 、套丝、大便器与水箱及附件安装、上下水管连接、试水。 2.部位及位置：由招标人现场确认。 3.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 4.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求。 | 组 | 60 |  |  |  |
| 9 | 安装PVC160排水管 | 1.施工内容：包含开槽暗敷或明敷、包含管道开孔、混凝土恢复封堵、部份防水恢复、墙面恢复等所有工序。 2.输送介质：排水 3.质量要求：管材满足GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》要求，管件满足 GB/T5836.2-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》要求 4.规格、连接方式：DN160，承插粘接。 5.配套管件由投标人综合考虑在报价中，管件的壁厚不小于同规格管材壁厚 6.按规定设置的伸缩节及固定支架（立管≤2.0m，横管≤0.5m）、插口处设置坡口、承插接口连接的胶粘剂、承插接口的养护。 7.压力试验及吹、洗要求：满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 8.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价中。 9.部位及位置：施工时由招标人现场确认 10.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | m | 180 |  |  |  |
| 10 | 安装PVC110排水管 | 1.工作内容：包含开槽暗敷或明敷、包含管道开孔、混凝土恢复封堵、部份防水恢复、墙面恢复等所有工序。 2.输送介质：排水 3.质量要求：管材满足GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》要求，管件满足 GB/T5836.2-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》要求 4.型号、规格、连接方式：DN110，承插粘接。 5.配套管件由投标人综合考虑在报价中，管件的壁厚不小于同规格管材壁厚 6.按规定设置的伸缩节及固定支架（立管≤2.0m，横管≤0.5m）、插口处设置坡口、承插接口连接的胶粘剂、承插接口的养护。 7.压力试验及吹、洗要求：满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 8.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内 9.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 10.部位及位置：施工时具体位置现场指定 | m | 45 |  |  |  |
| 11 | 安装PVC82排水管 | 1.工作内容：包含开槽暗敷或明敷、包含管道开孔、混凝土恢复封堵、部份防水恢复、墙面恢复等所有工序。 2.输送介质：排水 3.质量要求：管材满足GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》要求，管件满足 GB/T5836.2-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》要求 4.型号、规格、连接方式：DN82承插粘接。 5.配套管件由投标人综合考虑在报价中，管件的壁厚不小于同规格管材壁厚 6.按规定设置的伸缩节及固定支架（立管≤2.0m，横管≤0.5m）、插口处设置坡口、承插接口连接的胶粘剂、承插接口的养护。 7.压力试验及吹、洗要求：满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 8.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内 9.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 10.部位及位置：施工时具体位置现场指定 | m | 55 |  |  |  |
| 12 | 安装Φ40给水管 | 1.安装位置：所有分水管（含管件）。 2.材质:无规共聚聚丙烯管PP-R 3.质量要求：管材、管件、PP-R管及管材的生产均符合GB/T18742-2002《冷热水用塑料管道系统》要求，材料的卫生性能已通过国家权威部门检测，产品质量取得国际和国内权威机构的认证。 4.技术参数：管道总体使用系数1.25，使用寿命50年以上 5.安装方式:热熔连接 6.管件由投标人综合考虑在报价中，管件的壁厚不小于同规格管材壁厚 7.工作内容：暗敷后标出管道位置、对易受外力部位覆盖保护物、安装在户外或阳光直射处包扎深色防护层、在明装或非直埋暗敷布管时所采取防止管道膨胀变形的技术措施、水管试压之前对管道采取的安全有效的固定和保护措施、按照规范进行试压试验。 。 8.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内 9.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | m | 120 |  |  |  |
| 13 | 安装Φ63给水管 | 1.安装位置：所有主水管 2.材质:PP-R 3.质量要求：管材、管件、PP-R管及管材的生产均符合GB/T18742-2002《冷热水用塑料管道系统》要求，材料的卫生性能已通过国家权威部门检测，产品质量取得国际和国内权威机构的认证。 4.安装方式:热熔连接。 5.管件由投标人综合考虑在报价中，管件的壁厚不小于同规格管材壁厚。 6.工作内容：暗敷后标出管道位置、对易受外力部位覆盖保护物、安装在户外或阳光直射处包扎深色防护层、在明装或非直埋暗敷布管时所采取防止管道膨胀变形的技术措施、水管试压之前对管道采取的安全有效的固定和保护措施、按照规范进行试压试验。 7.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 8.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | m | 25 |  |  |  |
| 14 | 安装Φ32给水管 | 1.安装位置：除一楼盥洗间洗衣机给水管和主水管外，所有分水管 2.材质:无规共聚聚丙烯管PP-R 3.质量要求：管材、管件、PP-R管及管材的生产均符合GB/T18742-2002《冷热水用塑料管道系统》要求，材料的卫生性能已通过国家权威部门检测，产品质量取得国际和国内权威机构的认证。 4.技术参数：管道总体使用系数1.25，使用寿命50年以上。 5.安装方式:热熔连接。 6.管件及辅材由投标人综合考虑在报价中，管件的壁厚不小于同规格管材壁厚。 7.工作内容：暗敷后标出管道位置、对易受外力部位覆盖保护物、安装在户外或阳光直射处包扎深色防护层、在明装或非直埋暗敷布管时所采取防止管道膨胀变形的技术措施、水管试压之前对管道采取的安全有效的固定和保护措施、按照规范进行试压试验。 。 8.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 9.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | m | 75 |  |  |  |
| 15 | 安装Φ20给水管 | 1.安装位置：除一楼盥洗间洗衣机给水管和主水管外，所有分水管 2.材质:无规共聚聚丙烯管PP-R 3.质量要求：管材、管件、PP-R管及管材的生产均符合GB/T18742-2002《冷热水用塑料管道系统》要求，材料的卫生性能已通过国家权威部门检测，产品质量取得国际和国内权威机构的认证。品牌选用：多联、川路、康泰 4.技术参数：管道总体使用系数1.25，使用寿命50年以上 5.安装方式:热熔连接 6.管件及辅材由投标人综合考虑在报价中，管件的壁厚不小于同规格管材壁厚 。 7.工作内容：暗敷后标出管道位置、对易受外力部位覆盖保护物、安装在户外或阳光直射处包扎深色防护层、在明装或非直埋暗敷布管时所采取防止管道膨胀变形的技术措施、水管试压之前对管道采取的安全有效的固定和保护措施。 8.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价中。 9.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | m | 50 |  |  |  |
| 16 | 安装给水管阀门 | 1.规格、材质：Dn40PPR铜芯阀门公称压力1.25MPa，含所需零配件。 2.连接方式：为热熔连接 3.位置及部位：施工时由招标人现场确定 4.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 5.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 17 | 墙砖安装 | 1.墙体类型：综合考虑。 2.规格、材质：瓷砖面层，规格300*600（厚度不小于5mm）。材料满足《陶瓷砖试验方法 GB/T 3810-2006》要求 3.缝宽、嵌缝材料种类：密缝，白水泥浆擦缝 4.做法：详西南04J515-9-Q06 5.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗及脚手架搭折均由投标人考虑在报价内。 6.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | m2 | 600 |  |  |  |
| 18 | 地面找平贴防滑地砖 | 1.品种、规格、等级：300mm*300mm防滑地砖，A级,哑光,耐磨,防滑 2.颜色：施工时由招标人现场确定。 3.做法：详西南04J515-9-Q06 4.部位及位置：由招标人现场确认。 5.材料的运输损耗和施工损耗及脚手架搭折均由投标人考虑在报价内。 6.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | m2 | 250 |  |  |  |
| 19 | 安装小便器 | 1.型号、规格：落地式小便器（950*430*410）， 2.材质：小便器可调延时冲水阀必须为铜质芯体。 3.工作内容:留堵洞眼、栽木砖、切管 、套丝、附件安装、上下水管连接、试水。 4.部位及位置：施工时由招标人现场确认 5.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人考虑在报价内。 6.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | 套 | 20 |  |  |  |
| 20 | 墙、地面防水层 | 1.型号、规格及材质：聚乙烯丙纶防水卷材（400g/平方米）。 1.铺设高度：墙面为1.8m。 2.施工工序：基层清理，用厚度13mm1：2.5水泥砂浆找平，找平后铺设一层聚乙烯丙纶防水卷材（400g/平方米），搭接长度符合防水规范要求。 4.部位及位置：厕所和盥洗台墙地面，施工时由招标人现场指定。 5.材料的运输损耗和施工损耗、脚手架搭拆均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净。 4.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求。 | m2 | 600 |  |  |  |
| 21 | 灯具拆除并安装 | 1.拆除原天棚灯具并新安装。 3.规格、安装方式、材质、技术参数：600×600LED嵌入式平板灯，功率40w，色温3000K。 3.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内 4.位置及部位：施工时由招标人现场指定。 5.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求。 | 套 | 12 |  |  |  |
| 22 | 洗手台及镜面制作及安装 | 1.规格、材质：洗手台（高度为0.8m，长度为2.7m,宽度为0.6m，离地高度由招标人现场确认）；台面板为黑金沙花岗石，同材质挡板高度为150；台上陶瓷盆两个（规格500*350*140）；钢化玻璃镜面宽度2.7m、高度1m，镜面厚度不得低于5mm，磨边，镜面安装后应保证其安全性、稳定性；不锈钢立式水龙头DN15及不锈钢排水管件等所有配件。(如有特殊要求,应现场定制) 2.部位及位置:施工时由招标人现场确认 3.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 4.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 | 套 | 5 |  |  |  |
| 23 | 安装厕所蹲位隔断 | 1.安装位置:厕所，隔板及门颜色甲方指定 2.尺寸：由投标人现场勘查，综合考虑在报价内，施工时由招标人现场指定。 2.材质、技术参数：防腐防潮材质(一代抗倍特板),隔断间距根据现场实际情况而定,(如有特殊要求,应现场定制)，板材密度不得低于密度1450kg/m3，且板材无异味，板材表面和板材截面光滑，截面为黑色，厚度不低于1.2cm，且隔断用合页、拉手、指示锁、支架脚、门挡边、角码、拉杆/横梁、衣钩采用304不锈钢材质 3.脚手架的搭拆费用：材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 4.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | m2 | 300 |  |  |  |
| 24 | 安装小便器隔断 | 1.安装位置:厕所，隔板颜色甲方指定 2.尺寸：由投标人现场勘查，综合考虑在报价内，施工时由招标人现场指定。 2.材质、技术参数：防腐防潮材质(一代抗倍特板),隔断间距根据现场实际情况而定,(如有特殊要求,应现场定制)，板材密度不得低于密度1450kg/m3，且板材无异味，板材表面和板材截面光滑，截面为黑色，厚度不低于1.2cm，且隔断角码采用304不锈钢材质 3.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 4.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | m2 | 20 |  |  |  |
| 24 | 剔除面补抹水泥砂浆面 | 1.墙体类型:综合考虑 2.部位由招标人现场确定 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:2水泥砂浆打底扫毛 4.面层厚度、砂浆配合比：7厚1:2水泥砂浆罩面压光；5厚1:2水泥砂砂浆罩面压光 5.装饰面材料种类：乳胶漆（另列） 6.材料的运输损耗和施工损耗及脚手架搭拆费用均由投标人综合考虑在报价内。 7.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | m2 | 350 |  |  |  |
| 25 | PVC线管铺设 | 1.规格、材质：PVC线管Dn20（含管件） 2.位置及部位：施工时由招标人现场指定。 3.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 4.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | m | 50 |  |  |  |
| 26 | 电线铺设 | 1.线槽、线管敷线BV-2.5mm2， 2.位置及部位：施工时由招标人现场指定 4.脚手架的搭拆、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 5.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | m | 100 |  |  |  |
| 27 | 开关更换 | 1.三联单控照明开关及底盒更换，线路与原线路改造连接 2.位置及部位：施工时由招标人现场指定。 3.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 4.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 28 | 砖砌拖布池 | 1.拖布池规格：长度：700 宽度：500 高度：350 2.内容包含：12cm厚砖砌体及面砖粘（300*200），给排水、配套不锈钢地漏及DN15不锈钢水嘴、配件安装 3.部位及位置：施工时由招标人现场指定。 4.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 5.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | 个 | 5 |  |  |  |
| 29 | 封门上部洞口 | 1.原门洞口尺寸1000*2900，实木门上部需封门洞。 2.位置及部位：施工时由招标人现场确定。 3.材质：木龙骨30*40、间距300、12mm木工板基层双面、厚度硅钙板面层双面。 4.材料的运输损耗和施工损耗、脚手架搭拆费用均由投标人综合考虑在报价内。 5.满足国家现行施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求。 | m2 | 9 |  |  |  |
| 30 | 乳胶漆 | 1.基层类型：综合考虑。 2.刮腻子、乳胶漆要求：清理基层，修补，砂纸打磨，满刮腻子两遍；乳胶漆底漆一遍，面漆两遍。 3.乳胶漆各项指标满足《合成树脂乳液内墙涂料》。GB/T9756的要求并满足国家现行施工规范和验收标准及招标人的要求。 4.材料和运输损耗和施工损耗、脚手架搭拆费用均由投标人综合考虑在报价内。 | m2 | 150 |  |  |  |
| 31 | 换气扇 | 1.安装吸顶换气扇、排气管道、墙面开洞及洞口修补 2.要求低噪音长寿命，风量292m³/h。 3.尺寸：由投标人综合考虑，招标人现场确定。 4.材料的运输损耗和施工损耗、脚手架搭拆费用由投标人综合考虑。 5.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | 套 | 8 |  |  |  |
| 操场训练墙 |
| 1 | 挖沟槽 土方 | 1.土壤类别：土方石方综合考虑 2.挖土深度：按设计图综合 3.开挖方式:由投标人综合考虑报价，并包含机械开挖、人工捡底挖死角等 | m3 | 10.4 |  |  |  |
| 2 | 土方回填 | 1.密实度要求：分层夯实，夯实后密实度≥94%，填料不得采用淤泥、耕土、建筑垃圾等不符合要求的土壤 2.填方材料品种：按设计图综合 3.填方来源、运距：运距及可能的买土投标人自行考虑，综合在报价中 4.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 5.2 |  |  |  |
|  | 弃土外运 | 1.弃土工程量及运距:余土外运，投标人自行运出校区外，场地清理干净，运距自行考虑，综合在报价中，弃土要满足相关要求。 | m3 | 5.2 |  |  |  |
| 2 | 垫层 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：详施工设计图 3.浇筑厚度：详设计。 4.投标人投标报价时综合考虑砼泵送费、外加剂、混凝土运送等费用 5.位置及部位：详设计。 6.模板材料及安拆运输、混凝土输送、浇筑、运输、养护、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 7.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准。 | m3 | 3.73 |  |  |  |
| 3 | 构造柱 C25 | 1.柱高度：详见施工设计图,综合考虑 2.柱截面尺寸：详施工设计图，综合考虑 3.混凝土强度等级：C25 商品砼 4.投标人投标报价时综合考虑砼泵送费、外加剂、混凝土运送等费用 5.浇筑位置及部位：详施工设计图。 6.脚手架的搭拆、模板材料安拆运输、混凝土输送、浇筑、运输、振捣、养护、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 7.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 | m3 | 2.4 |  |  |  |
|  | 压顶、圈梁 C25 | 1.梁截面：详设计图 C25 2.混凝土强度等级：C25商品砼 3.投标人投标报价时综合考虑砼泵送费、外加剂、混凝土运送等费用。 4.位置和部位：详设计。 5.脚手架搭拆费用、模板材料安拆运输，混凝土浇筑、运输、振捣、养护，材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 6.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 | m3 | 1 |  |  |  |
| 5 | 砖基础 | 1.截面尺寸：详施工设计图。 2.砖品种、规格、强度等级：详施工设计图，砖规格综合考虑 3.基础墙体类型：综合 4.砂浆强度等级、配合比：详施工设计图。 5.干混砂浆运费及罐子租赁费不单独报价，含在所报单价中 6.位置及部位：施工时由招标人现场确定。 7.材料的运输损耗和施工损耗、砌体的养护和成品保护均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净。 8.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 | m3 | 4 |  |  |  |
|  | 砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：详施工设计图。 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：详施工设计图。 4.干混砂浆运费及罐子租赁费不单独报价，含在所报单价中 5.位置及部位：施工时由招标人现场确定。 6.材料的运输损耗和施工损耗、砌体的养护和成品保护均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净。 7.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 | m3 | 18 |  |  |  |
| 6 | 现浇构件钢筋 圆钢≤Φ10 | 1.部位：详施工设计图； 1.钢筋种类、规格：详施工设计图。 2.钢筋连接：搭接、焊接、机械连接、损耗等费用由投标人综合考虑，进入本项完全单价之中，不再单独计量计价 3.其他:满足设计及施工验收规范 4.构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇基础梁、配筋带连接处等一切与砖墙相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人综合考虑报价，结算时不做调整 5.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 6.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 | t | 0.117 |  |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 螺纹钢三级Φ12～Φ16 | 1.部位：详施工设计图； 1.钢筋种类、规格：详施工设计图。 2.钢筋连接：搭接、焊接、机械连接、损耗等费用由投标人综合考虑，进入本项完全单价之中，不再单独计量计价 3.其他:满足设计及施工验收规范 4.构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇基础梁、配筋带连接处等一切与砖墙相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人综合考虑报价，结算时不做调整 5.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 6.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 3.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 4.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 | t | 0.415 |  |  |  |
|  | 墙面一般抹灰 | 1.基层类型：综合考虑。 2.做法：详施工设计图，综合考虑。 2.材料的运输损耗和施工损耗、脚手架搭拆费用均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 3.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 | ㎡ | 109.04 |  |  |  |
| 8 | 外墙有色乳胶漆 | 1.基层类型：综合考虑 2.做法：详施工设计图，综合考虑。 3.颜色：施工时由招标人现场指定。 4.涂漆各项指标满足《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755的要求并满足国家现行施工规范和验收标准及招标人的要求 5.材料的运输损耗和施工损耗、脚手架搭拆费用均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净。 | ㎡ | 54.52 |  |  |  |
| 9 | 训练墙划线 | 1.划线范围：训练墙划线 2.划线要求：在外墙漆面上，使用专业划线漆进行墙面训练标志线测划（1000*1000）方格 3.划线宽带：40 4.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 5.划线所用设备、材料、模具、脚手架搭拆费用等由投标人综合考虑在报价内。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计： |
| 控制价：100万 暂列金：5万 |

报价说明：

1、本采购项目位于都江堰市四川农业大学都江堰校区，校内具体施工地置、部位及位置需投标人现场踏勘确认。

2、投标人应严格按照投标文件所附格式要求认真填写，若单价与总价有差异时，以总价为准；若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，请投标人参看合同中的品牌进行选择。

3、该采购项目清单子项目中标单价均为完全单价（完成单价），包括完成该工程项目（全部工序，包括制作、安装等等）所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费等所有费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、销项增值税、保险、建碴内外运输及处置、材料现场抽样检验费、措施费（包含环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费、夜间施工费、工程定位复测费、建材建碴等二次搬运费、冬雨季施工费、机械进出场及安拆费、吊装费、垂直运输费、施工排水降水费、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施保护费、已完工程及设备保护费、室内空气污染测试、行车、行人干扰等与之相关的所有措施费用）、规费以及政策性文件规定调整费用等等的各项费用）。

4、涉及清单子项目有颜色要求的（包括但不限于地砖、内外墙砖、漆类、涂料类、天棚面层材料等等），已明确的按要求进行，未明确说明的或需由招标方确定的，投标人均在投标时综合考虑在相应报价单价里，施工时均由招标人确定其颜色，其费用结算时一律不再作调整。

5、本采购项目的涉及浇注砼的子项目的模板安折运等费用均含在各分项综合报价的单价中。

6、涉及施工所有水平运输费（包括二次运输费）和垂直运输费（包括需要吊装发生的费用）均由中标人综合考虑在相应项目的报价单价内，结算时不再予以调整。

7、本采购项目所有建碴的外运及建碴的弃置费用投标人均综合考虑在相应项目的报价内，结算时不再予以调整。

8、本采购项目除“综合脚手架”外涉及的脚手架（如外脚手架、里脚手架等）及安全网等其它相关安全措施费用均由中标人综合考虑在相应项目的报价内，结算时不再予以调整。

9、本采购项目材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。

10、对地砖、墙砖、花岗石板等（包括不限于）的排版，均由投标人综合考虑在报价内，招标人现场确定。

11、本采购项目所有子项目的施工地点及位置、部位，清单中已有说明的按说明进行，没有的均由招标人现场确定或按施工图所示实施。

12、本采购项目中需要进行二次设计的项目均由中标方负责完成并满足国家现行有关规定，其所发生的设计费等相关费用由投标方综合考虑的报价内，结算时不再予以调整增加。

13、本采购项目当报价清单项目要求的施工内容（技术要求）高于施工图时以清单为准，当报价清单要求的施工内容（技术要求）低于施工图时以施工图为准，其它的当报价清单与施工图有矛盾之处以报价清单为准。

14、本采购项目须符合并满足设计、国家规范、国家标准、行业标准和招标人使用要求。

15、操场训练墙施工图设计电子文档详附件1

16、其它详招标文件的合同部分的相关要求。

17、本采购项目预算控制价：为100万元（含暂列金5万元）。

特别说明：

1、供应商报价是供应商实地进行了现场踏勘，并根据该项目招标报价清单和施工图及相关设计资料，结合供应商自身实际情况，科学测算成本后的报价，由于供应商的原因，造成供应商的投标报价低于成本价，其责任概由供应商负责，同时由于供应商的投标报价低于成本价，造成该项目工期不能顺利完成和工程质量不能满足清单和施工图及国家现行验收规范，除合同约定外，招标人还将付诸于法律，维护学校利益，要求供应商赔付所造成的经济损失和其它相关损失。招标人也可动用供应商缴纳的履约保证金来完成本工程项目。

2、招标报价清单对项目的工程特征和内容未做全部详细描述，报价清单内各分部分项的工作内容和工程特征描述均为分部分项的主要内容，投标人应根据工程情况、现场考察情况、自身能力经验、报价清单项目特征描述（技术要求和施工内容）、设计文件要求、所选图集、施工工艺、工程技术要求、以及施工质量验收规范规定等等的要求进行综合报价。其报价应包括完成设计施工图、规范和清单中规定的所有工序工作内容的合格工程的全部费用。

附件：

四川农业大学2017都江堰校区校舍维修改造（一）采购项目第一包设计图及相关设计文件

# 第二包

| 四川农业大学都江堰校区校舍维修改造 报价清单第二包 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述（技术要求和施工内容） | 计量 | 工程 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
|  |  | 运动场看台等项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 :综合考虑 2.挖沟深度 ：详施工设计图 3.开挖方式、弃土及运距由投标人综合考虑在报价内。 | m3 | 53 |  |  |  |
| 2 | 基础回填及夯实 | 1.密实度要求：分层夯实，夯实后密实度≥94%，填料不得采用淤泥、耕土、建筑垃圾等不符合要求的土壤 2.填方材料品种、粒径：详施工设计图，综合考虑。 4.填方来源、运距：运距及可能的买土由投标人自行考虑，综合在报价中 5.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 300 |  |  |  |
| 2 | 挡土墙C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土C25 2.混凝土强度等级：详施工设计图 3.浇筑厚度：详设计。 4.投标人投标报价时综合考虑砼泵送费、外加剂、混凝土运送等费用 5.位置及部位：详施工设计图。 6.模板材料及安拆运输、混凝土输送、浇筑、运输、养护、材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 7.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准。 | m3 | 80 |  |  |  |
| 4 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10标准页岩砖，砖规格综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4.干混砂浆运费及罐子租赁费不单独报价，含在所报单价中 5.位置及部位：详施工设计图。 6.材料的运输损耗和施工损耗、砌体的养护和成品保护均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净。 7.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 | m3 | 2 |  |  |  |
| 5 | 实心砖梯步 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10标准页岩砖，砖规格综合考虑 2.梯步类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑 4.干混砂浆运费及罐子租赁费不单独报价，含在所报单价中 5.位置及部位：详施工设计图。 6.材料的运输损耗和施工损耗、砌体的养护和成品保护均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净。 7.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 | m3 | 5 |  |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 1.基层类型：综合考虑。 2.做法：详施工设计图，综合考虑。 3.材料的运输损耗和施工损耗、脚手架搭拆费用均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 4.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 | m2 | 260 |  |  |  |
| 7 | 花岗石看台地面、立面 | 1.规格、种类、做法：详施工设计图纸，综合考虑。 2.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 3.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准，招标人的使用要求。 | m2 | 270 |  |  |  |
| 8 | 梯步花岗石粘贴 | 1.规格、种类、做法：详施工设计图纸，综合考虑。 2.磨边、开槽等由投标人综合考虑在报价内。 3.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 4.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准，招标人的使用要求。 | m2 | 15 |  |  |  |
| 11 | 基础及看台回填 | 1.填土材料、深度及技术要求：详施工设计图，综合考虑。 2.填方来源、运距：投标人综合考虑。 3.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 | m3 | 300 |  |  |  |
| 13 | 垫层 C15 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级、厚度、做法：详施工设计图。 3.脚手架搭拆费用、模板材料安拆运输，混凝土浇筑、运输、振捣、养护，材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 4.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准。 | m3 | 60 |  |  |  |
| 12 | 看台混凝土C15 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级、厚度、做法：详施工设计图。 3.脚手架搭拆费用、模板材料安拆运输，混凝土浇筑、运输、振捣、养护，材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 4.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准。 | m3 | 45 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢栏杆安装 | 1.样式及做法：详见施工设计图。 2.规格及材质：详施工设计图，综合考虑。 3.安装符合规范要求。 4.材料和运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 5.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准。 | m | 120 |  |  |  |
| 14 | 座椅安装 | 1.座椅要求：详图纸 2.材料品种：详图纸 3.安装要求：详图纸 4.材料和运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 5.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准。 | m | 210 |  |  |  |
| 15 | 篮球场、羽毛球场、五人制足球场基础 | 1.基础平整，将原有不平整基础拆除并外运,完工后的卫生清理等，运距及弃场投标人自行考虑，综合在报价中，弃土要满足《成都市建筑垃圾管理规定》和都江堰市相关规定 2.C25混凝土球场基础100厚 3.混凝土强度等级：C25商品混凝土，投标人投标报价时综合考虑砼泵送费、外加剂等费用 6.位置和部位由招标人现场确定 7.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内 8.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准、招标人的使用要求 | m3 | 160 |  |  |  |
| 16 | 篮球场、羽毛球场面层 | 1.产品名称：室外PSP环保型运动地板（卷材） 颜色：红、绿、灰、蓝、黄、紫6色（根据需要） 2.规格型号：地板总厚度不低于6.0mm, 耐磨层及稳定层厚度不低于1.6mm，底部密实层厚度不低于0.5mm。地板由耐磨层、稳定层、缓冲层、地板密实层组成。 3.6-8厚水泥基自流坪（或3厚聚氨酯胶泥自流坪）一道 4.自流坪界面剂两道 5.产品构成：地板由100%纯PSP超厚密实耐磨层、玻璃纤维布稳定层、玻璃网格布稳定层、高密度发泡缓冲层、100%纯PSP底部加厚防水密实层五层组成 6.产品技术参数及性能要求: 1）.地板（卷材）稳定层采用双层稳定――玻璃纤维布稳定层和玻纤网格布稳定层，以加强地板的稳定性和强度。 2）.地板（卷材）要求采用100%全新原生料标准化生产，产品须无异味、环保性能优异，同时具有优异的抗紫外线、抗老化性能。 3）.地板（卷材）表面采用水立方多边变形设计，提供专业的摩擦系数。 4）.地板（卷材）底层采用加厚密实材料，底部密实层厚度不低于0.5mm，提高对室外地面的容忍度。 5）.地板（卷材）在-40℃至100℃的环境下能正常使用，提供相关检测报告。 6) .地板（卷材）环保性能通过合法检测机构关于有害物质释放速率检测并出具检测报告。 5.两个篮球场包括球架、篮板全套及安装，两个羽毛球场包括球网、栏杆及安装。 6.满足或不低于上海、深圳施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求，材料到场后必须进行现场取样检测，检测结果必须符合标准，现场取样送检测费用由投标人综合考虑在报价中。 7.完成本项目的所有工作内容及包含所有配套材料 | m2 | 1650 |  |  | 室外绿色（蓝色）地板卷材样品， 尺寸：不低于70cmX70cm ；总厚度不低于6.0mm；篮球场地中圈及三秒区部分卷材样品 尺寸：不低于70cmX70cm：总厚度不低于6.0mm； |
| 17 | 足球场人造草 | 1.人造草坪为簇绒编织高耐用挤出宽筋型单丝，高度为50mm（±1mm），密度≥10500针/㎡，行距5/8英寸，底布材质双层黑色加强PP抗紫外线基布+特种网格布，背胶材质进口黑色陶氏丁苯胶乳，草丝宽度1.48 ㎜ ±0.02mm，草丝厚度320μm（±5%），颜色深绿+浅绿双色，草丝磅重11000dtex； 2.在合理使用条件下,整个球场必须颜色均匀无色差,富有弹性,可全天候使用,填充物质均匀平坦,草纤维8年内不褪色、强度降低不大于10%，球场从整体上提供8年以上的品质保证。 3.厂家要求：人造草坪企业提供执行国际NQA标准审核的质量及环境管理体系ISO9001-2008与ISO14001:2004认证，OHSAS18001:2007体系；投标产品生产厂家资质要求：(检测报告需加盖生产厂家公章) 4.满足或不低于上海、深圳施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求，现场必须进行取样送检，现场抽样送检，检测费用由投标人综合考虑在报价中。 | m2 | 540 |  |  | 足球场草坪样品规格30cm*30cm； |
| 18 | 门球场草更换 | 1.拆除原有门球场草皮，将拆除物放置于招标人指定位置，安装新门球场草皮。 2.门球场草皮要求：草纤维要经过KNIT-DE-KNIT处理，草面无方向性，可以确保平稳、球速和击球时的方向可控性。草纤维要无眩光性，色泽呈现哑光形态。草高：19mm； 针距：≥5／16英寸； 簇密度：≥32780簇／平方米； 纤维材质：进口PP、PE； 纤维纤度：6600 Dtex； 人造草坪底布：PET增强毛面复合基布+PP抗紫外线基布,羧基乳胶(CSBR)背胶；粘接：采用环保树脂胶水及无纺布粘接。 3.整个球场必须颜色均匀无色差,富有弹性,可全天候使用,填充物质均匀平坦,草纤维8年内不褪色、强度降低不大于10%，球场从整体上提供8年以上的品质保证。 4.厂家要求：人造草坪企业提供执行国际NQA标准审核的质量及环境管理体系ISO9001-2008与ISO14001:2004认证，OHSAS18001:2007体系；投标产品生产厂家资质要求；(检测报告需加盖生产厂家公章)，现场必须进行抽样送检，检测费用由投标人综合考虑在报价中。 5.满足或不低于上海、深圳施工规范和验收标准及行业标准、招标人的要求 | m2 | 546 |  |  | 门球场草坪样品规格30cm*30cm备选；另配球门球柱、专业门球刷一把 |
| 19 | 配管Φ50 | 1.名称：电线管 2.材质：PEΦ50波纹管。 3.规格：Φ50 4.敷设形式及部位：地面、混凝土结构暗埋 5.其余：符合设计及规范要求 6.材料和运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 7.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准。 | m | 200 |  |  |  |
| 18 | 2*10mm2电缆 | 1.管内穿电缆 2.电缆型号、材质、规格：2*10mm2，铜芯电缆。 3.敷设部位或线制：照明线路. 4.材料和运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 5.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准。 | m | 650 |  |  |  |
| 19 | 照明灯具 （含地笼） | 1.灯杆采用热镀锌表面处理不锈钢材质，并涂刷防腐面漆，颜色由甲方定；灯杆高度6m，壁厚不小于3mm，上口径60mm，下口径140mm。法兰对角线不小于260mm，厚度不小于10mm 2.灯具采用LED超薄防水IP66 250W高压铸铝外壳泛光灯（黄光），每根灯杆4个光源个数，用于球场大面积照明。 3.灯杆基础采用普通埋入型C20基础，尺寸综合考虑，当灯具生产厂家有具体要求时，按厂家要求确定基础形式； 4、电缆沟设置综合考虑，采用DN40穿线钢管，长度综合考虑，接地极、螺杆、螺母、固定钢板的设置均含在完全单价中，配件材质符合国标要求。 5.安装位置及部位：施工时由招标人现场确认 6.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 | 组 | 4 |  |  |  |
| 20 | 球场排水暗沟 | 1.暗沟做法参照西南11J812-3-2b，含：土方开挖、土方回填、砖砌体、沟体抹灰、C10垫层、预制盖板、砖砌检查井制作，检查井每6米一个，排水沟净宽400mm，平均深度500mm。 2.材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内，施工完毕后将现场清扫干净 3.满足国家现行施工规范和验收标准以及行业标准 | 米 | 240 |  |  |  |
| 21 | 拆除砖梯步 | 1.材质、厚度：综合考虑， 2.范围：拆除原有砖砌梯步，包括面层、基层等。 3.拆除位置及部位：施工时由招标人现场确定 。 4.其他要求：工完场清，施工过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复。 5.建渣清运：拆除的建渣清运至校外，运距及弃场投标人自行考虑，综合在报价中，建渣弃运要满足《成都市建筑垃圾管理规定》和都江堰市相关规定。 | m3 | 6 |  |  |  |
| 22 | 田径场、篮球场、排球场划线 | 1.划线范围：田径场，篮球场、排球场划线 2.划线要求：将场地清理干净，使用专业划线漆进行场地标志线测划 3.划线宽带：综合 4.满足并符合规范、标准和招标人的使用要求 5.划线所用设备、材料、模具等的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。 | m | 4300 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 控制价：80万 |
| 暂列金：4万 |

报价说明：

1、本采购项目位于都江堰市四川农业大学都江堰校区，校内具体施工地置、部位及位置需投标人现场踏勘确认。

2、投标人应严格按照投标文件所附格式要求认真填写，若单价与总价有差异时，以总价为准；若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，请投标人参看合同中的品牌进行选择。

3、该采购项目清单子项目中标单价均为完全单价（完成单价），包括完成该工程项目（全部工序，包括制作、安装等等）所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费等所有费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、销项增值税、保险、建碴内外运输及处置、材料现场抽样检验费、措施费（包含环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费、夜间施工费、工程定位复测费、建材建碴等二次搬运费、冬雨季施工费、机械进出场及安拆费、吊装费、垂直运输费、施工排水降水费、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施保护费、已完工程及设备保护费、室内空气污染测试、行车、行人干扰等与之相关的所有措施费用）、规费以及政策性文件规定调整费用等等的各项费用）。

4、涉及清单子项目有颜色要求的（包括但不限于地砖、内外墙砖、漆类、涂料类、天棚面层材料等等），已明确的按要求进行，未明确说明的或需由招标方确定的，投标人均在投标时综合考虑在相应报价单价里，施工时均由招标人确定其颜色，其费用结算时一律不再作调整。

5、本采购项目的涉及浇注砼的子项目的模板安折运等费用均含在各分项综合报价的单价中。

6、涉及施工所有水平运输费（包括二次运输费）和垂直运输费（包括需要吊装发生的费用）均由中标人综合考虑在相应项目的报价单价内，结算时不再予以调整。

7、本采购项目所有建碴的外运及建碴的弃置费用投标人均综合考虑在相应项目的报价内，结算时不再予以调整。

8、本采购项目除“综合脚手架”外涉及的脚手架（如外脚手架、里脚手架等）及安全网等其它相关安全措施费用均由中标人综合考虑在相应项目的报价内，结算时不再予以调整。

9、本采购项目材料的运输损耗和施工损耗均由投标人综合考虑在报价内。

10、对地砖、墙砖、花岗石板等（包括不限于）的排版，均由投标人综合考虑在报价内，招标人现场确定。

11、本采购项目所有子项目的施工地点及位置、部位，清单中已有说明的按说明进行，没有的均由招标人现场确定或按施工图所示实施。

12、本采购项目中需要进行二次设计的项目均由中标方负责完成并满足国家现行有关规定，其所发生的设计费等相关费用由投标方综合考虑的报价内，结算时不再予以调整增加。

13、本采购项目当报价清单项目要求的施工内容（技术要求）高于施工图时以清单为准，当报价清单要求的施工内容（技术要求）低于施工图时以施工图为准，其它的当报价清单与施工图有矛盾之处以报价清单为准。

14、本采购项目须符合并满足设计、国家规范、国家标准、行业标准和招标人使用要求。

15、运动场看台施工图设计电子文档详附件1

16、其它详招标文件的合同部分的相关要求。

17、本采购项目预算控制价：为80万元（含暂列金4万元）。

特别说明：

1、供应商报价是供应商实地进行了现场踏勘，并根据该项目招标报价清单和施工图及相关设计资料，结合供应商自身实际情况，科学测算成本后的报价，由于供应商的原因，造成供应商的投标报价低于成本价，其责任概由供应商负责，同时由于供应商的投标报价低于成本价，造成该项目工期不能顺利完成和工程质量不能满足清单和施工图及国家现行验收规范，除合同约定外，招标人还将付诸于法律，维护学校利益，要求供应商赔付所造成的经济损失和其它相关损失。招标人也可动用供应商缴纳的履约保证金来完成本工程项目。

2、招标报价清单对项目的工程特征和内容未做全部详细描述，报价清单内各分部分项的工作内容和工程特征描述均为分部分项的主要内容，投标人应根据工程情况、现场考察情况、自身能力经验、报价清单项目特征描述（技术要求和施工内容）、设计文件要求、所选图集、施工工艺、工程技术要求、以及施工质量验收规范规定等等的要求进行综合报价。其报价应包括完成设计施工图、规范和清单中规定的所有工序工作内容的合格工程的全部费用。

附件：四川农业大学2017都江堰校区校舍维修改造（一）采购项目第二包设计图及相关设计文件