| 采购项目名称 | 四川农业大学专用仪器设备第一批采购项目 | 采购项目编号 | 510201201703027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 四川省 |
| 公告类型 | 更正公告 | 公告发布时间 | 2017年 5月5 日 |
| 采 购 人 | 四川农业大学 | 更正公告 |  |
| 采购代理机构名称 | 四川中意招标有限公司 | 项目包个数 | 7 |
| 原公告类型 | 公开招标采购公告 | 原公告发布时间 | 2017年 4月27 日 |
| 更正事项和内容 | 1、原采购公告及招标文件中第6包技术参数，现更正为本公告附件内容。 |
| 采购人地址和联系方式 | 地 址：成都市温江区惠民路211号 联系人：郭老师 电 话：028-86290927 |
| 代理机构地址和联系方式 | 地址：四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋2-1-611-615号，联系电话：028-87050033，传真：028-87050233，电子邮箱：s.c.zyzb@163.com |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人：刘女士，联系电话：028-87050033转2013 |
| 原公告链接 | http://202.61.88.152:9002/view/staticpags/gkzbcggg/2017-04-27/efc31681c5b6478a9d12dac8af3e5405.html |
| 备注 |  |

更正公告

附件：

# 序号96 品目编号2017-XXYSJF-1110 “明厨亮灶”视频联网监管系统

| 都江堰校区 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 6 | 监视器 | 液晶显视器； 1.显示类别：LED背光； 2.屏幕尺寸：49寸； 3.最大分辨率：1920×1080； 4.亮度：380cd/㎡； 5.对比度：1200：1； 6.响应时间：9ms； 7.可视角度:水平178°，垂直178º； 可视面积：1073.78(H)mm x 604 (V)mm； 8.输入输出接口：BNC输入接口1个；音频输入 1个； DVI输入接口1个；VGA输入接口1个；HDMI输入接口 1个；RS232输入接口 1个；RS232输出接口 1个 9.喇叭：10W*2； 10.电源：AC100V--240V 50/60Hz； 功耗 ：≤115W； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%； | 84 | 个 |
| 14 | 交换机 | 1.企业级三层交换机； 2.背板容量≥256Gbps； 4.包转发率≥72Mpps； 5.10/100/1000M铜缆端口≥24个； 6.10/100/1000Base-T千兆Combo口≥4个； 7.支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； 8.支持 1:1 和 N:1 VLAN 交换功能； 9.支持静态路由、RIP V1/2、ECMP； 11.硬件支持IPv4/IPv6双栈和IPv6 over IPv4隧道； 12.支持以太网的环网保护技术，环网故障恢复时间不超过200ms； 13.支持SmartLink树型拓朴及SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护； 14.支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM； 15.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能； 16.支持堆叠； 17.支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)； 18.支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag）； 19.所有端口具有>=6KV的防雷击能力； 20.持有工信部电信设备进网许可证； 21.生产厂商具备ISO9001\ISO14001证书； 22.投标单位须提供生产厂家针对该项目的授权书（原件） |  |  |

现更正为：

| 都江堰校区 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 6 | 监视器 | 液晶显视器； 1.显示类别：LED背光； 2.屏幕尺寸：49寸； 3.最大分辨率：1920×1080； 4.亮度：380cd/㎡； 5.对比度：1200：1； 6.响应时间：9ms； 7.可视角度:水平178°，垂直178º； 可视面积：1073.78(H)mm x 604 (V)mm； 8.输入输出接口：BNC输入接口1个；音频输入 1个； DVI输入接口1个；VGA输入接口1个；HDMI输入接口 1个；RS232输入接口 1个；RS232输出接口 1个 9.喇叭：10W*2； 10.电源：AC100V--240V 50/60Hz； 功耗 ：≤115W； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%； | 2 | 个 |
| 14 | 交换机 | 1.企业级三层交换机； 2.背板容量≥256Gbps； 4.包转发率≥72Mpps； 5.10/100/1000M铜缆端口≥24个； 6.10/100/1000Base-T千兆Combo口≥4个； 7.支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； 8.支持 1:1 和 N:1 VLAN 交换功能； 9.支持静态路由、RIP V1/2、ECMP； 11.硬件支持IPv4/IPv6双栈和IPv6 over IPv4隧道； 12.支持以太网的环网保护技术，环网故障恢复时间不超过200ms； 13.支持SmartLink树型拓朴及SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护； 14.支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM； 15.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能； 16.支持堆叠； 17.支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)； 18.支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag）； 19.所有端口具有>=6KV的防雷击能力； 20.持有工信部电信设备进网许可证； 21.生产厂商具备ISO9001\ISO14001证书； 22.投标单位须提供生产厂家针对该项目的授权书（原件） | 2 | 台 |