公开招标采购公告

| 采购项目名称 | 四川农业大学网络出口带宽及光纤租赁服务采购项目第二次 | 采购项目编号 | 510201201706826 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 四川省 |
| 公告类型 | 公开招标采购公告 | 公告发布时间 | 2017年6月23日 |
| 采 购 人 | 四川农业大学 | 更正公告 |  |
| 采购代理机构名称 | 四川中意招标有限公司 | 项目包个数 | 7 |
| 各包描述 | 1、详见附件 采购预算：347.8万元/年(人民币)；超过采购预算的投标为无效投标。 第一包：91万元/年（人民币）； 第二包：121万元/年（人民币）； 第三包：69.8万元/年（人民币）； 第四包：21万元/年（人民币）； 第五包：30万元/年（人民币）； 第六包：7万元/年（人民币）； 第七包：8万元/年（人民币）。 |
| 各包供应商资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的。 7、特定资格条件： （1）符合《中华人民共和国电信条例》，应具备经营固定网数据通信业务许可； （2）投标人须具备《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。 |
| 标书发售方式 | 投标人购买招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明（加盖公司鲜章）；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明（加盖公司鲜章）；介绍信内容应清晰备注购买的项目名称、项目编号、购买单位联系方式（包括联系人姓名、手机号、传真号、电子邮箱），因以上信息购买人填写不完整或错误而造成的所有后果由购买人自行承担。 |
| 标书发售起止时间 | 2017年6月26日至2017年7月4日09：00时至16：30时（节假日除外），逾期不售。 |
| 标书售价 | 人民币300元/份(售后不退，投标资格不能转让)。 |
| 标书发售地点 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋2-1-611-615号四川中意招标有限公司购买 |
| 投标截止时间和开标时间 | 2017年7月25日 10：00 时 00 分 |
| 投标地点 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋2-1-611-615号四川中意招标有限公司会议室 |
| 开标地点 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋2-1-611-615号四川中意招标有限公司会议室 |
| 采购人地址和联系方式 | 采 购 人：四川农业大学； 地 址：成都市温江区惠民路211号； 联系人： 郭老师； 电 话： 02886290927 |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 地址：四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋2-1-611-615号，联系电话：028-87050033，传真：028-87050233，电子邮箱：s.c.zyzb@163.com |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人：刘女士，联系电话：028-87050033、87050055转2013，标书售卖问询电话：028-87050033-0； |
| 备注 | 1、本采购公告的公告期限为5个工作日； |

附件1：

| 包号 | 服务名称 | 服务年限 | 中标人数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5G光纤互联电路租赁服务 | 1年 | 1家 |
| 2 | 互联网专线2G接入服务 | 1年 | 1家 |
| 3 | 长距离光纤租赁服务 | 1年 | 1家 |
| 4 | 雅安校区至都江堰校区数据传输电路接入服务（带宽1G) | 1年 | 1家 |
| 5 | 温江校区到崇州基地光纤租赁 | 1年 | 1家 |
| 6 | 网络通讯租赁1 | 1年 | 1家 |
| 7 | 网络通讯租赁2 | 1年 | 1家 |

第一包：2017-XXYSJF-1343    1.5G光纤互联电路租赁服务

1.工作条件

无

2.技术要求及配置

2.1主要功能：

2.1.1 互联网通讯传输

2.2 技术指标：

2.2.1电路必须接入中标网络的骨干层或汇聚层设备，带宽必须上、下行对称，必须以10G光口的方式接入。

**2.2.2提供1.5Gbps网络通信带宽，保持校方现用公网IP地址不变，并分配新的IP地址，保证总的可用IP地址大于60个。

*2.2.3网络性能参数要求

1)传输时延<15ms；

2)并提供冗余电路，运营商线路发生故障时，主备用电路切换时间（自愈时间）<40ms；

3)电路可用率>99%；

4)延时抖动<15ms；

5)丢包率<0.01%

2.2.4单模光纤要求符合ITU-T的G.652标准。

*2.2.5 第1包和第2包租用带宽互为备份，不能因中标公司上行链路故障，导致校方业务中断。

3. 技术支持及服务

3.1工期：中标合同签署后10日（自然日）内调配资源，中标方必须按我校要求保证端到端连接，割接1日内交付使用。

3.2 服务期：本次招标服务期为壹年，如双方对合同无异议可顺延壹年。

3.3售后服务：

（1）提供完善的售后服务系统，提供7*24小时电话或网络报障服务，能够提供包括重大故障及事件预警。如由于线路检修、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因，影响或可能影响我校使用该光纤电路接入服务的，应至少提前72小时通知并提供相关预案。在接到我校网络故障申报后，需在2-4小时内解决，并给予处理报告。超过4小时以上不能处理故障，导致我校不能正常使用，需按合同约定方式提供赔偿。

（2）投标方投标时需提供应急保障方案。

（3）中标方应按月定期提供带宽使用的月报表。

（4）在安装现场或国内进行免费人员培训2人及以上。

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由中标方负担。

3.5签定合同时，中标方需提供该电路详细路由及路由上各交接箱位置。

3.6 校园网至少要允许不低于2家运营商（电信、移动、联通）同时接入，以满足工信部的反垄断经营要求,签合同时若第1包和第2包中标公司为同一家时，由中标公司在1、2两个中标包件中自行选择一个包件参与，未选择的包件则由该项目中标排名第二的单位成为中标方签定合同。

4. 采购数量

4.1  光纤互联电路租赁服务  壹年

5. 交货地点

5.1  进口设备：成都双流国际机场

5.2  国产设备：四川农业大学(四川省雅安市新康路46号)

6.设备验收：

6.1由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

注：标“*”和“**”的参数指标为技术标书中的重要扣分项，即不满足将导致扣分。

第二包：2017-XXYSJF-1344   互联网专线2G接入服务

1.工作条件

无

2.技术要求及配置

2.1主要功能：

2.1.1 互联网通讯传输

2.2 技术指标：

2.2.1电路必须接入中标网络的骨干层或汇聚层设备，带宽必须上、下行对称，必须以10G光口的方式接入。

*2.2.2提供2Gbps网络通信带宽，保持校方现用公网IP地址不变，并分配新的IP地址，保证总的可用IP地址大于60个。

*2.2.3网络性能参数要求

1)传输时延<15ms；

2)并提供不同路由冗余电路，当其中一条电路发生故障时，另一条电路能接管业务，主备用电路切换时间（自愈时间）<40ms；

3)电路可用率>99%；

4)延时抖动<15ms；

5)丢包率<0.01%

2.2.4单模光纤要求符合ITU-T的G.652标准。

*2.2.5 第1包和第2包租用带宽互为备份，不能因中标公司上行链路故障，导致校方业务中断。

3. 技术支持及服务

3.1工期：中标合同签署后10日（自然日）内调配资源，中标方必须按我校要求保证端到端连接，割接1日内交付使用。

3.2 服务期：本次招标服务期为壹年，如双方对合同无异议可顺延壹年。

3.3售后服务：

（1）提供完善的售后服务系统，提供7*24小时电话或网络报障服务，能够提供包括重大故障及事件预警。如由于线路检修、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因，影响或可能影响我校使用该光纤电路接入服务的，应至少提前72小时通知并提供相关预案。在接到我校网络故障申报后，需在2-4小时内解决，并给予处理报告。超过4小时以上不能处理故障，导致我校不能正常使用，需按合同约定方式提供赔偿。

（2）投标方投标时需提供应急保障方案。

（3）中标方应按月定期提供带宽使用的月报表。

（4）在安装现场或国内进行免费人员培训2人及以上。

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由中标方负担。

3.5签定合同时，中标方需提供该电路详细路由及路由上各交接箱位置。

3.6 校园网至少要允许不低于2家运营商（电信、移动、联通）同时接入，以满足工信部的反垄断经营要求,签合同时若第1包和第2包中标公司为同一家时，由中标公司在1、2两个中标包件中自行选择一个包件参与，未选择的包件则由该项目中标排名第二的单位成为中标方签定合同。

4. 采购数量

4.1  光纤互联电路租赁服务  壹年

5. 交货地点

5.1  进口设备：成都双流国际机场

5.2  国产设备：四川农业大学(四川省雅安市新康路46号)

6.设备验收：

6.1由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

注：标“*”和“**”的参数指标为技术标书中的重要扣分项，即不满足将导致扣分。

第三包2017-XXYSJF-1345  长距离光纤租赁服务

1.工作条件

无

2.技术要求

2.1 提供光缆租赁服务。

2.2 主要参数要求：

（1）雅安校区至温江校区光芯一对，现有路由：雅安校区—蒲江联通机房—茶店子联通机房—温江校区；该段光缆全长约200公里，使用校方四台密集波分设备全程对接，其中在蒲江联通机房和茶店子机房托管校方两台密集波分设备，另两台分别在校方两校区机房。

（2）温江校区至都江堰校区光芯一对，现有路由：温江校区—郫县联通机房—都江堰校区；该段光缆全长约80公里，在郫县联通机房托管一台校方提供的直流交换机提供中继。

（3）温江校区至电子科技大学光芯一对，现有路由：温江校区—茶店子联通机房—电子科技大学；该段光缆全长约60公里，目前在茶店子联通机房托管一台交换机提供中继服务。

（4）*本次项目要求中标方提供光缆须符合ITU G.652单模光缆标准（光缆衰耗必须满足1550nm波长内传输≤0.3dB/km，保证我校业务开启），同时提供场地免费托管校方设备。

3. 技术支持及服务

3.1工期：中标合同签署后10日（自然日）内调配资源，中标方必须按校方要求保证端到端连接，割接1日内交付使用。

3.2 服务期：本次招标服务期为壹年，如双方对合同无异议可顺延壹年。

3.3 售后服务：

（1）提供完善的售后服务系统，提供7*24小时电话或网络报障服务，能够提供包括重大故障及事件预警。如由于线路检修、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因，影响或可能影响我校使用该光纤电路接入服务的，应至少提前72小时通知并提供相关预案。在接到我校网络故障申报后，需在2-4小时内解决，并给予处理报告。超过4小时以上不能处理故障，导致我校不能正常使用，需按合同约定方式提供赔偿。

（2）在安装现场或国内进行免费人员培训2人及以上。

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由中标方负担。

3.5签合同时，中标方必须提供全部线路的详细路由及路由上各交接箱位置。

4. 采购数量

4.1  光缆租赁服务  壹年

5. 交货地点

5.1  进口设备：成都双流国际机场

5.2  国产设备：四川农业大学(四川省雅安市新康路46号)

6.设备验收：

6.1由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

注：标“*”的参数为技术标书中的重要指标，即投标商应必须满足的指标。否则为废标。

第四包：2017-XXYSJF-1346 雅安校区至都江堰校区数据传输电路接入服务（带宽1G)

1.工作条件

无

2.技术要求及配置

2.1主要功能：

2.1.1 互联网通讯传输

2.2 技术指标：

2.2.1中标方需提供1条双芯单模光纤互联网电路负责我校雅安校区和都江堰校区两校区互联；要求该电路由中标网络的骨干层或汇聚层到四川农业大学终端设备的网络集成。

2.2.2*提供1Gbps网络通信带宽，上行、下行对称。

*2.2.3网络性能参数要求

1)传输时延<15ms；

2)提供不同路由冗余电路，当其中一条电路发生故障时，另一条电路能接管业务，主备用电路切换时间（自愈时间）<40ms；

3)电路可用率>99%；

4)延时抖动<15ms；

5)丢包率<0.01%

2.2.4单模光纤要求符合ITU-T的G.652标准。

3. 技术支持及服务

3.1工期：中标合同签署后10日（自然日）内调配资源，中标方必须按我校要求保证端到端连接，割接1日内交付使用；

3.2 服务期：本次招标服务期为壹年，如双方对合同无异议可顺延壹年；

3.3 售后服务：

（1）提供完善的售后服务系统，提供7*24小时电话或网络报障服务，能够提供包括重大故障及事件预警。如由于线路检修、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因，影响或可能影响我校使用该光纤电路接入服务的，应至少提前72小时通知并提供相关预案。在接到我校网络故障申报后，需在2-4小时内解决，并给予处理报告。超过4小时以上不能处理故障，导致我校不能正常使用，需按合同约定方式提供赔偿。

（2）在安装现场或国内进行免费人员培训2人及以上。

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由中标方负担。

3.5签合同时，中标方必须提供全部线路的详细路由及路由上各交接箱位置。

4. 采购数量

4.1  光纤互联电路租赁服务  壹年

5. 交货地点

5.1  进口设备：成都双流国际机场

5.2  国产设备：四川农业大学(四川省雅安市新康路46号)

6.设备验收：

6.1由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

注：标“*”的参数为技术标书中的重要指标，即投标商应必须满足的指标。否则为废标。

第五包：2017-XXYSJF-1347 温江校区到崇州基地光纤租赁

1.工作条件

无

2.技术要求

2.1 提供光缆租赁服务。

2.2 主要参数要求：

（1）租赁一对光芯将我校温江校区（地址：温江区公平惠民路211号）与崇州基地(地址：崇州市桤泉镇)对接。

（2）*中标方提供光缆须符合ITU G.652单模光缆标准（光缆衰耗必须满足1550nm波长内传输≤0.3dB/km，保证我校业务开启），同时提供场地免费托管校方设备。

2.3 崇州基地已预留与运营商对接的弱电井（中标方投标前可与校方联系0835-2882030-6807或6803确定该位置），中标方的管道需与该弱电井互通；

3. 技术支持及服务

3.1工期：中标合同签署后10日（自然日）内调配资源，中标方必须按我校要求保证端到端连接，割接1日内交付使用。

3.2 服务期：本次招标服务期为壹年，如双方对合同无异议可顺延壹年。

3.3 售后服务：

（1）提供完善的售后服务系统，提供7*24小时电话或网络报障服务，能够提供包括重大故障及事件预警。如由于线路检修、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因，影响或可能影响我校使用该光纤电路接入服务的，应至少提前72小时通知并提供相关预案。在接到我校网络故障申报后，需在2-4小时内解决，并给予处理报告。超过4小时以上不能处理故障，导致我校不能正常使用，需按合同约定方式提供赔偿。

（2）在安装现场或国内进行免费人员培训2人及以上。

3.4 产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由中标方负担。

3.5签合同时，中标方必须提供全部线路的详细路由及路由上各交接箱位置。

4. 采购数量

4.1   光缆租赁服务  壹年

5. 交货地点

5.1  进口设备：成都双流国际机场

5.2  国产设备：四川农业大学(四川省雅安市新康路46号)

6.设备验收：

6.1由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

注：标“*”的参数为技术标书中的重要指标，即投标商应必须满足的指标。否则为废标。

第六包：2017-XXYSJF-1348 网络通讯租赁 1

- 工作条件

无

2.技术要求及配置

2.1主要功能：

2.1.1 互联网通讯传输

2.2 技术指标：

*2.2.1供应商提供用户机房所需的光传输及必要的光电转换等设备。

**2.2.2 保持校方现用IP地址不变，并分配新的IP保证总的可用IP地址大于15个。

*2.2.3 提供100Mbps网络通信带宽，带宽必须上、下行对称。网络性能参数要求：

1)传输时延<15ms；

2)延时抖动<15ms；

3)丢包率<0.01%；

4)光纤符合ITU-T G.652标准；

2.2.4 第6包和第7包租用带宽互为备份，不能因中标公司上行链路故障，导致校方业务中断。

3. 技术支持及服务

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，合同生效10内为工程准备期，交付使用当天起保证网络通讯正常；

3.2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3 供应商配合四川农业大学远程与继续教育学院进行传输故障诊断和排除。

3.4 供应商承诺对故障申告响应时间小于15分钟，线路故障恢复时间一般小于1小时，个别特殊情况（如光缆受损）最长不超过4小时。

3.5所有属于供应商的通讯设备终端，如发生故障或损坏，由供应商负责维修或更换, 四川农业大学远程与继续教育学院不再支付任何费用。

3.6 如供应商售后服务响应不良，或由于故障等多种原因造成校方网络中断或引起教学不能正常开展，对已造成的损失，将由供应商承担。

3.7 校园网至少要允许不低于2家运营商（电信、移动、联通）同时接入，以满足工信部的反垄断经营要求,签合同时若第6包和第7包中标公司为同一家时，由中标公司在6、7两个中标包件中自行选择一个包件参与，未选择的包件则由该项目中标排名第二的单位成为中标方签定合同。

4. 采购数量

4.1  服务租赁  壹年

5. 交货地点

5.1  进口设备：成都双流国际机场

5.2  国产设备：四川农业大学(四川省雅安市新康路46号)

6.设备验收：

6.1由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

注：标“*”和“**”的参数指标为技术标书中的重要扣分项，即不满足将导致扣分。

第七包：2017-XXYSJF-1349 网络通讯租赁 2

- 工作条件

无

2.技术要求及配置

2.1主要功能：

2.1.1 互联网通讯传输

2.2 技术指标：

*2.2.1供应商提供用户机房所需的光传输及必要的光电转换等设备。

**2.2.2 保持校方现用IP地址不变，并分配新的IP保证总的可用IP地址大于15个。

*2.2.3 提供100Mbps网络通信带宽，带宽必须上、下行对称。网络性能参数要求：

1)传输时延<15ms；

2)延时抖动<15ms；

3)丢包率<0.01%；

4)光纤符合ITU-T G.652标准；

2.2.4 第6包和第7包租用带宽互为备份，不能因中标公司上行链路故障，导致校方业务中断。

3. 技术支持及服务

3.1 由供应商或生产商负责免费到校安装调试，合同生效10内为工程准备期，交付使用当天起保证网络通讯正常；

3.2 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.3 供应商配合四川农业大学远程与继续教育学院进行传输故障诊断和排除。

3.4 供应商承诺对故障申告响应时间小于15分钟，线路故障恢复时间一般小于1小时，个别特殊情况（如光缆受损）最长不超过4小时。

3.5所有属于供应商的通讯设备终端，如发生故障或损坏，由供应商负责维修或更换, 四川农业大学远程与继续教育学院不再支付任何费用。

3.6如供应商售后服务响应不良，或由于故障等多种原因造成校方网络中断或引起教学不能正常开展，对已造成的损失，将由供应商承担。

3.7 校园网至少要允许不低于2家运营商（电信、移动、联通）同时接入，以满足工信部的反垄断经营要求,签合同时若第6包和第7包中标公司为同一家时，由中标公司在6、7两个中标包件中自行选择一个包件参与，未选择的包件则由该项目中标排名第二的单位成为中标方签定合同。

4. 采购数量

4.1  服务租赁  壹年

5. 交货地点

5.1  进口设备：成都双流国际机场

5.2  国产设备：四川农业大学(四川省雅安市新康路46号)

6.设备验收：

6.1由供应商或生产商到校安装调试并按合同及产品技术标准验收。

注：标“*”和“**”的参数指标为技术标书中的重要扣分项，即不满足将导致扣分。